## Slide 1
Programa de Simulación Energética GEC©
Ph. D. Miguel Zamora García
Logo de la
empresa/entidad

## Slide 2
Índice
1
Introducción
2
Validación del programa
3
Modelado del edificio
4
Modelado de instalaciones
5
Resultados de simulación
6
Casos de estudio
7
Conclusiones

## Slide 3: 1. Introducción
Nuevo marco normativo: Incrementar el ahorro y la eficiencia energética en edificios
Directiva 2012/27/UE
Directiva 2010/31/UE
Documento básico DB HE <<Ahorro de Energía>>
Situación actual en simulación energética:
DOE2
TRNSYS
EnergyPlus
Objetivos de GEC©: Simulación flexible y modular de edificio + instalación de climatización.
Dificultades para integrar la instalación y control de equipos

## Slide 4: 2. Validación del programa
Motor de cálculo: Software ©jEner conforme a la metodología propuesta por ASHRAE e IAE
Objetivos del test: Comparar los resultados obtenidos con distintos programas de reconocido prestigio (DOE2, TRNSYS)
Validación radiación anual incidente con GEC©
Validación radiación incidente en muro sur en GEC©

## Slide 5: 2. Validación del programa
Respaldado por numerosas publicaciones:
  I.R. Maestre, L.Pérez-Lombard, J.L.Foncubierta y P.R. Cubillas, «Improving direct solar shading calculations within building energy simulation tools,» Journal of Building Performance Simulation, 2012.
  P.R. Cubillas-Fernández, «Modelo de Simulación Térmica de Edificios Orientado al Acoplamiento con Sistemas de Climatización». Director: I. Rodriguez-Maestre, PhD Thesis, Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, Universidad de Cádiz, 2008.
  J.L. Foncubierta, «Desarrollo e implementación de un modelo de simulación de instalaciones térmicas en la edificación». Director: I. Rodriguez-Maestre, PhD Thesis, Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, Universidad de Cádiz, 2014

## Slide 6: 3. Modelado del edificio
Modelado: A través de espacios, utilizando la geometría definida por el usuario. Se calcula sobre un modelo 3D automáticamente.
Geometría
Cargas internas
Infiltraciones
Definición de epidermis: Muros exteriores, particiones interiores, vidrios, protección solar, contacto con el terreno.
Definición de espacio
Modelado: Posibilidad de importar el modelo del edificio desde CALENER
Resolución: Esquema de resolución explícito
Cálculo de variables en cada instante a partir de los datos del instante anterior

## Slide 7: 4. Modelado de instalaciones
Permite todo tipo de sistemas de climatización y agua caliente sanitaria (ACS)
4.1. Sistemas autónomos
Modelado con correlaciones: Curvas de comportamiento
Control todo/nada con histéresis sobre la temperatura de retorno
Elementos adicionales:
Resistencias eléctricas
Quemador de gas
Batería de apoyo de agua caliente
Free-cooling
Recuperación activa
Definición equipo autónomo

## Slide 8: 4. Modelado de instalaciones
4.2. Sistemas hidrónicos a dos tubos
Simulación de sistemas de climatización por agua con colector de impulsión y retorno
Un solo modo de funcionamiento: Refrigeración / Calefacción
Equipos primarios:
Plantas enfriadoras y b.d.c. aire-agua
Plantas enfriadoras y b.d.c. agua-agua
Calderas
Equipos secundarios de tratamiento de aire:
Unidades de tratamiento de aire
Fancoils
Sistema de climatización hidrónico con equipos condensados por aire

## Slide 9: 4. Modelado de instalaciones
4.2. Sistemas hidrónicos a dos tubos
Permite incluir en el modelo:
Inercia de la instalación
Consumo eléctrico de bombas (convencional
o inverter)
Perfiles horarios de funcionamiento
Cambio estacional de refrigeración a calefacción
Recuperación de calor de agua para A.C.S.
Control de los equipos:
Plantas enfriadoras y Bombas de Calor: en base
a la temperatura del agua de retorno
Calderas: en base a la temperatura del agua de impulsión
Definición de caldera

## Slide 10: 4. Modelado de instalaciones
4.3. Sistemas hidrónicos a cuatro tubos
Simulación de sistemas de climatización por agua con 2 colectores de impulsión y 2 de retorno
Producción simultánea de agua fría y caliente
Sistema de climatización hidrónico de 4 tubos

## Slide 11: 4. Modelado de instalaciones
4.4. Sistema de agua caliente sanitaria (ACS)
Sistema de ACS consta de:
Depósito de acumulación
Placas solares (producción)
Bomba de calor (producción)
Caldera (apoyo)
Conexión a la red (suministro de agua)
Demanda de ACS:
Se define el perfil de demanda: Temperatura
de impulsión y caudal a lo largo del año
Sistema de agua caliente sanitaria

## Slide 12: 5. Resultados de simulación
GEC© Genera un informe de resultados:
Cómputo anual de consumos eléctricos y de combustible
Descripción de todos los elementos que componen el edificio
Descripción de los sistemas de climatización empleados
Otras funciones:
Datos instantáneos de todas las variables
Análisis económico
Evolución de la Temperatura interior
Consumo eléctrico bomba de calor
Consumos energéticos anuales

## Slide 13: 6. Casos de estudio
Estudios realizados en GEC©:
MOLERO N., ZAMORA M. (2011). Cuantificación del ahorro energético de diferentes opcionales y estrategias de control en equipos autónomos mediante la simulación en GEC©. Libro de Actas I Congreso Climatización Eficiente Clima+ 2011. ISBN: 978-84-614-7043-3. Depósito Legal: M-6260-2011
ZAMORA M., MOLERO N. (2011). Simulación energética aplicada al estudio de sustitución de sistemas de climatización. Libro de Comunicaciones del I Congreso de Servicios Energéticos. Mayo 2011. Ed. El Instalador. ISBN: 978-84-86313-10-4
MOLERO N., ZAMORA M. (2012). Estrategias de ahorro en instalaciones centralizadas hidrónicas. Cuantificación y comparativa frente a otros posibles sistemas mediante simulación. II Volumen del Libro de actas del II Congreso de Servicios Energéticos. Madrid. Marzo 2012. ISBN: 978-84-86313-16-6
Moral, R. (2013): Se analiza con GEC© 2.0 el ahorro obtenido en un hotel en la producción de ACS por utilización de bomba de calor con recuperación parcial en alta temperatura frente a caldera de gas. Resultados: La bomba de calor con recuperación parcial cubre prácticamente la totalidad de la demanda de ACS (98%) durante el modo de funcionamiento en frío (verano). Retorno de la inversión inferior al año.
ALBARRACÍN E., ZAMORA M. (2013). Free-cooling en climas de alta humedad. III Congreso de Servicios Energéticos. Bilbao 2 y 3 de octubre de 2013. Ed. El Instalador. ISBN: 978-84-86-313-21-0
ALBARRACÍN E.M., ZAMORA M. (2014). Enfriamiento nocturno en edificios comerciales. IV Congreso de Servicios Energéticos. Sevilla 8 y 9 de octubre de 2013. Ed. El Instalador. ISBN: 978-84-86313-27-2

## Slide 14: 7. Conclusiones
GEC© es una herramienta de simulación para evaluar de forma precisa las mejoras energéticas alcanzables en una instalación
Resuelve el acoplamiento entre edificio y sistema de climatización
Control de los equipos: Igual que en el funcionamiento real (simulación en paso de tiempo corto)
Implementa de forma modular, flexible y eficiente distintos tipos de instalaciones térmicas
Modelado específico de equipos: Curvas de comportamiento, control, técnicas de ahorro energético

## Slide 15
Logo de la
empresa/entidad
GRACIAS POR SU ATENCIÓN